## Slide 1: 實驗六

## Slide 2: 實驗6-1
(1)請繪出圖6-7之實際系統方塊圖

## Slide 3: 實驗6-1
(2)完成表6-1
項目 | 衰減器P5 | 響應穩態值y_ss[v] | 尖峰超越量Δy [V] | 最大超越量𝑀𝑝[%] | 尖峰時間𝑡𝑝[s] | 上升時間𝑡𝑟[s] | 穩態誤差𝑒𝑠𝑠[V]
實驗 | 10% | 5.04 | 8.47 | 1.68 | 0.86 | 0.56 | 0
實驗 | 50% | 4.97 | 8.73 | 1.76 | 0.82 | 0.52 | 0
模擬 | 10% | 5 | 8.3 | 1.66 | 0.5 | 0.3 | 0
模擬 | 50% | 5 | 8.8 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0
表6-1

## Slide 4: 實驗6-1-1(軟體)
(3)10%-觀察室示波器顯示之響應波形，並以軟體模擬。

## Slide 5: 實驗6-1-2(軟體)
(3)50%-觀察室示波器顯示之響應波形，並以軟體模擬。

## Slide 6: 實驗6-2
(1)請繪出圖6-8之實際系統方塊圖

## Slide 7: 實驗6-2
(2)完成表6-2
表6-2
項目 | 衰減器P4 | 衰減器P5 | 響應穩態值y_ss[v] | 尖峰超越量Δy [V] | 最大超越量𝑀𝑝[%] | 尖峰時間𝑡𝑝[s] | 上升時間𝑡𝑟[s] | 穩態誤差𝑒𝑠𝑠[V]
實驗 | 70% | 50% | 5.45 | 5 | 0.917 | 0.67 | 0.52 | 0
模擬 | 70% | 50% | 5 | 1.1 | 0.22 | 0.4 | 0.2 | 0

## Slide 8: 實驗6-2(模擬)
(3)觀察室示波器顯示之響應波形，並以軟體模擬與驗證

## Slide 9: 實驗6-3

## Slide 10: 實驗6-3
s = tf('s');
tau = 0.51;
K_m = 307;
D = 3;
sys = (s + D) / (s * (tau *s + 1));
figure(1)
rlocus(sys)

## Slide 11: 實驗6-3
s = tf('s');
tau = 0.51;
K_m = 307;
D = 3;
sys = (s + D) / (s * (tau *s + 1));
figure(2)
K = 3.86;
sys_cl = feedback(K * sys, 1);
step(sys_cl)

## Slide 12: 實驗6-3
k = 3.86 -> k_p = k / k_m = 3.86 / 307 =0.01257328990228013
-> k_i = k_p * D = 0.03771986970684039

## Slide 13: 問題討論
(2)根據實驗的設計，請討論參數改變對PI與PID控制器，在輸入相同步階訊號的情況下，與輸出訊號的差異
Ans:
PI控制器適用於對穩態誤差要求高、但對超越量要求不高的系統。
PID控制器適用於對反應速度與穩定性要求高的情境。
實驗中可以透過調整比例、積分與微分增益來觀察波形變化，如：上升時間、尖峰時間、超越量、穩態誤差等指標。